## Slide 1: HORIZON Tselluloosi ja Paberi AS
Andmeid infobaasist „KOTKAS“
Eesti Veeühingu talveseminar Kehras 10.01.2025.a.

## Slide 2: H2S vähendamine
H2S vähendamise tegevuskava viidi ellu aastaks 2017.
EKUK labori poolt teostatud mõõtmised kinnitavad, et reoveepuhastusest tulenevad H2S heited jäävad lubatu piiridesse.
Projekt nr. 1 (Tallõli keedu jääkgaaside põletamine) : Enne muudatust (2016) eraldus protsessis 0,172 tonni H2S aastas (sekundis 0,111 grammi H2S). Pärast muudatust on H2S eraldamine likvideeritud.
Projekt nr.2. (Reoveepuhasti eelsetitid, eelaerator ja aeratsioon.

## Slide 3: Projekt 1: Tootmisprotsess. Ajakava
 | Sept 2016 | Okt 2016 | Nov 2016 | Dets 2016 | Jaan 2017 | Veebr 2017 | Märts 2017 | Aprill 2017 | Mai 2017 | Juuni 2017 | Juuli 2017
Projekti väljatöötamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hankevõimaluste uuring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Põhidisain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Üksikasjalik disain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hange ja tugistruktuurid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detailide saabumine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ehitustööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
isoleerimistööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Käivitus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projekti lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: Projekt 1: Tallõli keedu suitsugaaside põletusreaktor
Eeltoodetud reaktoriosad
Paigaldustööd tehases

## Slide 5: Projekt 1: Tallõli keedugaaside põletamine
Uus reaktor pärast survetesti 4.07.2017.a.

## Slide 6: Projekt 1: Tulemused
Saasteallikas | H2S heide |  |  | 
 | Enne meedet (2016) |  | Pärast meedet (august 2017) | 
 | g/s | t/a | g/s | t/a
Tallõli keedukatel | 0,111 | 0,172 | 0 | 0

## Slide 7: Projekt 2: Reoveepuhasti
H2S neutraliseerimiseks on sobivaim raud(III)sulfaadi lisamine , millega oksüdeeritakse vesiniksulfiid kas sulfaadiks või väävliks:
Fe2(SO4)3 + H2S -> 2FeSO4 + H2SO4 + S0
FeSO4 + H2S -> H2SO4 + FeS
S0 ja FeS settivad settebasseinides ja komposteeritakse reoveesette koostisosana.
Fe2(SO4)3 + 3H2S = 2FeS +S0 + 3H2SO4 Ühe mooli H2S (divesiniksulfiidi) neutraliseerib 1/3 mooli Fe2(SO4)3 (raudsulaati)
1 mg/l vesiniksulfiidi neutraliseerimiseks on vaja 3,9 mg/l raudsulfaati
Reovee keskmine H2S sisaldus on 4,4 mg/l ;
1 liitris reovees sisalduva H2S neutraliseerib 17,3 mg raudsulfaati.

## Slide 8: Projekt 2: Reoveepuhasti, järg
Reovett tekib keskmiselt 860 m3 tunnis, 860 000 l tunnis x 17,3 mg/l = 14,9 kg raudsulfaati tunnis
Müüakse 45% raudsulfaati.
14,9 kg/tunnis X 100/45 = 33,1 kg tunnis
Raudsulfaadi tihedus on 1,55 kg/l. Doseerimise maht 33,1 /1,55 = 21,4 liitrit raudsulfaadi lahust tunnis.
Katsetati doose 40…66 liitrit raudsulfaati tunnis ja uuriti reovee temperatuuri mõju neutraliseerimistulemustele.
H2S heide kompostimisväljakult vähenes 70% . Kompostimistsükkel on 1 aasta.

## Slide 9: Projekt 2: Reoveepuhasti. AjakavaAjakavaProjekt
 | Märts 2017 | Aprill 2017 | Mai 2017 | Juuni 2017 | Juuli 2017 | August 2017 | Sept 2017
Doseerimise arvutused |  |  |  |  |  |  | 
Mahuti, segaja, torutiku ja pumba hange |  |  |  |  |  |  | 
Ehitusdetailide saabumine |  |  |  |  |  |  | 
Konstruktsiooni kokkupanek |  |  |  |  |  |  | 
Käivitus |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: Projekt 2: Reoveepuhasti
Heite allikas | H2S heited |  |  | 
 | 2016 (enne muudatust) |  | 2017 (peale muudatust) | 
 | g/s | t/a | g/s | t/a
Eelsetitid | 0,261 | 8,175 | 0,00196 | 0,061
Eelaeraator | 0,035 | 1,096 | 0,00013 | 0,004
Aeratsioon | 0,033 | 1,034 | 0,00297 | 0,093
 | Enne muudatusi (2016) |  | Peale muudatusi (alates september 2018) | 
Kompostimisväljak | 0,59 | 18,479 | 0,177 | 5,544

## Slide 11: ELLE OÜ hajumisarvutused (H2S heide jääb lubatu piiridesse)
Heiteallikas |  | Heide välisõhku |  |  |  | Arvutustulemused |  | Märkused
Nr. kaar-dil | Nimetus | CASi nr | Nimetus | Hetkeline heitkogus, g/s | Õhukvaliteedi taseme piirväärtus, ÕPV 1, μg/m3 | Välisõhk väljaspool tootmisterritooriumi, Cm, μg/m3 | Suhe Cm/ÕPV | 
S12 | Eelsetitid | 7783-06-4 | Divesinik-sulfiid | 0,00196 | 8 (ÕPV 1) | 0,96 | 0,120 | Normi piires
S13 | Eelaeraator | 7783-06-4 | Divesinik-sulfiid | 0,00013 | 8 (ÕPV 1) | 0,54 | 0,068 | Normi piires
S14 | Aeratsioon | 7783-06-4 | Divesinik-sulfiid | 0,00297 | 8 (ÕPV 1) | 2,59 | 0,324 | Normi piires
S12, S13, S14 | Reovee-puhasti | 7783-06-4 | Divesinik-sulfiid | 0,00506 | 8 (ÕPV 1) | 2,69 | 0,336 | Normi piires

## Slide 12: Kokkuvõte kirjandusallikatest
Rauasoolade kasutamine vesiniksulfiidi kontrollimiseks reoveepuhastites on tavapärane.
Raudsulfiidi eeliseks on kättesaadavus ja väiksemad rauasisalduse normid heitvees ja reoveesettes (võrreldes muude metallidega).
Reoveesette rauasooladega töötlemise kõrvalproduktid on kahjutud
Väävli sadestamisel pikkades reoveekogumise kraavides on võimalik saavutada pika viibeajaga ühendid..
Rauasoolasid kasutatakse H2S heite kontrollimiseks näiteks Põhja-Dakota, Arizona ja California osariikides USAs, Austraalias ja Kreekas.

## Slide 13: Allikaid:
Treating sulfur in wastewater (2015): http://www.airproducts.com/~/meedia/downloads/w/wastewater-reatment/data-sheets/en-treating-sulfur-in-wastewater.pdf (20.05.2017)
Liquid Phase Odor and Corrosion Control: http://tools.werf.org/files/chapter%207.pdf (20.05.2017)
Ge,H., Zhang, L., Batstone, D.J., Keller, J.. Yuan, Z. (2013) Impact of Iron Salt Dosage to Sewrs on DownStream Anaerobic Sludge Digesters: Sulfide Control and Methane Production, Jurnl of Environmental Engineering, 139, 4, 594-601
Zhang, L., De Schryver, P., De Gusseme, B., De Muynck, W., Boon, N., Verstraete, W. (2008). Chemical ad biological technologies for hydrogen sulfide emission control in sewer systems: A review, Water Research, 42, 1-12

## Slide 14: HORIZON tselluloosi ja paberi AS Vee erikasutuse loa L.KKL.HA-217118 aruanne 2023
 |  | Lubatud (mg/l) | Tegelik, mg/l | Tegelik heide, t/a | Puhasti tõhususe % | Sisse, mg/l | Välja, mg/l
Põhjaveevõtt | 18 399 m3 |  |  |  |  |  | 
Pinnaveevõtt | 2 214 706 m3 |  |  |  |  |  | 
Heitvee vooluhulk | 2 374 353 m3 |  |  |  |  |  | 
BHT7 |  | 15 |  | 12,19 | 96,20 | 135,27 | 5,15
KHT |  | 250 |  | 154,458 | 79 | 310,76 | 65,25
Heljum |  | 15 |  | 15,679 | 94 | 107,80 | 6,48
Püld |  | 2 |  | 0,641 | 11,40 | 0,35 | 0,31
Nüld |  | 15 |  | 11,843 | 0 | 1,72 | 5,48
Jahutusvee väljalask | 39 708 m3 |  |  |  | NB! N ja P eraldi ärastust puhastis ei toimu. Tööstusreoveele lisatakse N ja P toitesoolasid, sissevoolava vee N ja P kontsentratsiooni tõstmiseks. |  | 
Sademevee väljalask x 4 | 51 870 m3 x 4? |  |  |  |  |  | 

## Slide 15: HORIZON tselluloosi ja paberi AS Vee erikasutuse loa L.KKL.HA-217118 aruanne 2023
 |  | Lubatud sademevee konts. (mg/l) | Jahutusvee BHT7 ja KHT heide, t/a | Sademe-vee lask nr 1, t/a | Sademe- vee lask nr 2., t/a | Sademe- vee lask nr 3, t/a | Sademe- vee lask nr 4, t/a | Kokku t/a
Sademevee väljalask x 4 | 51 870 m3 x 4? |  |  |  |  |  |  | 
BHT7 |  | 15 | 0,002 | 0,004 | 0,216 | 0,286 | 0,128 | 0,636
KHT |  | 125 | 0,274 | 1,252 | 2,896 | 2,001 | 2,759 | 9,182
Heljum |  | 40 | 0 | 0,082 | 0,245 | 0,366 | 0,16 | 0.853
Püld |  | 1 | 0 | 0,002 | 0,007 | 0,014 | 0,009 | 0,032
Nüld |  | 45 | 0 | 0,266 | 0,213 | 0,069 | 0,206 | 0.754
Nafta-saadused |  | ? |  | ? | ? | ? | ? | Vastavad nõuetele

## Slide 16: Puhasti tõhususe lisanäitaja: reoveesete
Töödeldud või stabiliseeritud reoveesette kogus: 2224,40 t/a
Töödeldud reoveesette kuivaine sisaldus: 19,20%
Töödeldud sette kogus kuivainena: 427,08 t KA/a
Kasutus: setet komposteeritakse ettevõtte prügilas ja komposteerimisväljakul
Sette tihendamise meetodid: Settetiik ja lintfilterpress
Sette stabiliseerimise meetod: kompostimine
Setteproovide keemilised näitajad on järgmisel slaidil.

## Slide 17: Reoveesette keemiline koostis
Näitaja | Ühik | Väärtus | 
Kuivaine | % | 19,20 | 
Orgaaniline aine | % | 76,20 | 
pH |  | 7,38 | 
Üldlämmastik | mg/kg kuivaines | 13 250 | 
Üldfosfor | mg/kg kuivaines | 3 175 | 
Kaadmium | mg/kg kuivaines | 0,43 | 
Kroom | mg/kg kuivaines | 35,75 | 
Nikkel | mg/kg kuivaines | 13,48 | 
Plii | mg/kg kuivaines | 4,90 | 
Tsink | mg/kg kuivaines | 130 | 
Vask | mg/kg kuivaines | 25,25 | 
Elavhõbe | mg/kg kuivaines | 0,525 | 

## Slide 18: Reoveesette mikrobioloogilised näitajad
Näitaja | Ühik | Väärtus | 
Enterokokid | MPN/1g | 3241 | 
Esherichia coli | MPN/1g | 11 617,25 | 
Helmintide munad | Muna/10g | 0 | 

## Slide 19: Olev Sokk: 2007. aasta uuring ja soovitused

## Slide 21: Reoveeproovide analüüsid ( EKUK, 2001)
Näitaja | Sisendid biopuhastisse , mg/l |  |  | Väljund mg/l | Sisend biopuhastisse, kg/d | Väljund biopuhastist, kg/d | Väljund biopuhastist, kg/d | Puhastuse tõhusus %
 | Olme-reovesi | Tuha-väljadelt | Tööstu-sest |  | Arvutatud |  |  | 
pH | 7,25 | 9,95 | 7,55 | 7,1 |  |  | 7,1 | 
BHT7 | 90 | 170 | 207 | 22 | 6660 |  | 671 | 89,9
KHT | 184 | 434 | 622 | 165 | 19100 |  | 5040 | 73,6
Hõljum | 66 | 140 | 120 | 58 | 4290 |  | 1770 | 58,7
Püld | 5,3 | 0,83 | 0,19 | 1,2 | 21,3 |  | 36,6 | puudub
Nüld | 25 | 14 | 6,0 | 6,6 | 318 |  | 201 | 36,8
SO2-4 | 50 | 241 | 256 | 290 | 8430 |  | 8850 | puudub

## Slide 22: Reoveeproovide analüüsid ( TTÜ, 2007)
Näitaja, mg/l | Eelsetiti sete | Sisse-vool ülemisse tiiki | Sissevool alumisse tiiki | Alumise tiigi ülevool | Tiigi väljavool enne biopuhastit | Eelsetiti ülevool | Biopuhasti väljavool | Jääkmuda (tagastusmuda) | Tehasest tulev vesi | Puhastisse sisenev vesi peale neutrali-seerimist
nr skeemil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
pH | 7,95 | 9,95 | 10,20 | 9,55 | 9,30 | 8,00 | 7,35 | 6,80 | 7,65 | 7,30
BHT7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KHT | 860 | 1040 | 970 | 580 | 540 | 410 |  |  | 570 | 
Hõljum | 260 | 640 | 750 | 140 | 147 | 70 | 20 | 4350 | 140 | 40
Püld |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nüld |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SO2-4 | 123 | 113 | 103 | 213 | 197 | 124 | 227 | 236 | 92 | 144

## Slide 23: Eelsetitist tuhaväljale suunatava muda analüüsid ( TTÜ, 2007)
Näitaja, mg/l | 27. november 2001.a. (EKUK?) |  |  | 18. aprill 2007 (TTÜ)
 | Kell 11.58 | Kell 12.10 | Kell 13.203 | Kell 11.304
pH | 9,30 | 8,95 | 8,85 | 7,95
BHT7 | 300 | 320 | 270 | 
KHT | 1060 | 980 | 840 | 860
Hõljum | 305 | 430 | 360 | 260
Püld | 1,4 | 2,7 | 2,0 | 
Nüld | 16 | 16 | 20 | 
SO2-4 | 201 | 215 | 243 | 

## Slide 24: Aluselises reovees (pH > 9) H2S ei lõhna
s

## Slide 25: 2007.a. soovituste kokkuvõte
Lõpetada jääkmuda pumpamine tuhaväljadele ja asendada see muda tihendamise ja kompostimisega
Tuhavälja tiikide järk-järguline kaotamine: rajada alumisse tiiki tammid, mis kannavad veokeid ja seadisavad tiigi läbivoolu, hõlbustavad tiigi täitmist ja leevendavad lõhnaprobleeme.
Suviste lõhnaprobleemide korral lisada aluselist suspensiooni.
Muda tihendamise käivitumisel lõpetada jääkaktiivmuda juhtimine eelsetititesse ja optimiseerida pumpade tööd.
Rauaühendite Fe(OH)2, FeCl ja FeCl2*H2O kasutamine on tülikas ja kallis, kuid erakorralistes olukordades siiski soovitatav.

## Slide 26: Arvamushinnangul kasutatud allikad:
OÜ Vetepere, 2025. Eksperdi arvamus AS HORIZON reovee puhastamise ja reoveesette käitlemise kohta, Pudisoo, 2025
Lisa 1. Heitvee kontrollseire Harjumaal aastal 2001. HORIZON AS ja Kehra heitvee mõõtmised . Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Töö nr. 2001/52. Tallinn, 2001
OÜ Ehitusekspert. Kehra prügila kompleksi sulgemise projekt. Tallinn, september 2003
Urve Raidma: kohapealne suuline info, 2007
Olev Sokk, Katrin Kuslap ja Virve Pall. Reovee proovide (18. aprill 2007.a.) analüüsid TTÜ keskkonnatehnika instituudi veelaboris.